## Slide 1
Projektvorstellung

## Slide 2
M4F – MADE for FRAGRANCES​​
Dialoggruppe Fein- & Spezialchemikalien

## Slide 3: Motivation
Substitution petrochemischer durch bio-regenerative, regionale Rohstoffe zur Herstellung von Riechstoffen
„Kohlenstoffneutralität“ (Carbon neutrality)
Nutzung von Insektenfett als Kohlenstoffspender

## Slide 4: Konsortium

## Slide 5: Ziele
Ernährungsoptimierung zur Verbesserung des Fettsäurespektrums
Die wichtigsten Begleitstoffe der Madenproduktion sind die Fette. Aus diesen Insektenfetten lassen sich durch Abspaltung von Glycerin Fettsäuren gewinnen.
Ziel: maximale Ausbeute an Laurinsäure (C12)
Aldehyd-Riechstoff (C12MNA), der in Feinparfüm, aber hauptsächlich in Waschmitteln eingesetzt wird
Neuartige 2-stufige chemische Synthese (gegenüber bisheriger 4-stufiger Synthese) mittels optimierter Katalysatoren und fortschrittlicher, energiesparender Verfahrenstechnik

## Slide 6: Fett Soldatenfliegenlarve
Zyklus der Schwarzen Soldatenfliege
(Hermetia illucens)
Larve reichert während Wachstum wertvolles Fett an
Fett als effizienteste Energieform für adulte Fliege die keine Nahrung aufnimmt
Larve reich (> 35%) aber variable in Laurinsäure

## Slide 7: Ziel: Laurinsäureanreicherung
Fütterungsversuche zur Anreicherung von Laurinsäure mit Fettsäureanalytik
Überprüfte wichtigster Einflussfaktoren
  Futterrezeptur
    Kohlenhydrathaltig (abgeschlossen)
    Proteinhaltig (Fütterungsversuche im Gange)
Insektenfett

## Slide 8: Arbeitsschritte - Isolierung von Laurinsäure
      Laurinsäure/ -methylester (LSME) mit mind. 90 % Reinheit
Trubteile entfernen
Triglyceride spalten
Fettsäuren trennen

## Slide 9: Destillation/ Rektifikation
      Beobachtungen:
      4 Fraktionen
      farblose Fraktionen
      Sumpf braun
Fraktion 1
Fraktion 2
Fraktion 3
Sumpf
      Caprinsäuermethylester fast vollständig in Fraktion 1 (70,2 % Ausbeute, 53,7 % Reinheit)
      Öl-, Linol-, Palmitin- und Stearinsäure vollständig im Sumpf zurückgeblieben
45 cm

## Slide 10: Industriell verwendete Filtertypen
nozzle transesterification:
Vertikalplattenfilter
Filterpresse
Kerzenfilter
Konstruktion für industrielle Filtration von Madenfett

## Slide 11: Katalytisch-chemische Verfahren - Labor
23 g
1-Undecen
(a-olefin)
in Arbeit:
in Planung:
Derzeit wird die Herstellung von 1-Undecen (wertvolles Zwischenprodukt) aus Laurinsäure ohne in-situ-Destillation über eine Decarbonylierungs-Dehydratisierungsreaktion mit einem Palladiumkatalysator untersucht.
kostengünstige und effiziente Methode zur Herstellung des linearen a-Olefins mit hoher Selektivität
Die positiven Ergebnisse sind: (a) geringe Palladium-Katalysatorbeladung (0,05 mol%); (b) Lösungsmittelfreiheit; (c) im Gramm-Maßstab; (d) gute Ausbeute (75 %) und (e) ausgezeichnete Selektivität (≥99 % a-Olefin);

## Slide 12: Wertschöpfungskette

## Slide 13
M4F – MADE for FRAGRANCES​​
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit